| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 9.1 - 1 |
| --- | --- | --- |

| Стандартные изделия |
| --- |
| пр Водосточные трубы повышенной прочности |  |
| Спецификация изделия |  |
| Внешний диаметр, мм | Толщина материала, мм | Внутренний диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Длина, включая соединитель-ные муфты, мм |  |
| 75 | 4,1 | 66,8 | 35,0 | 2000 |  |
| 90 | 4,5 | 81,0 | 51,5 | 2000 |  |
| 110 | 5,0 | 100,0 | 78,5 | 2000 |  |
| Описание изделия. Водосточные трубы повышенной прочности сконструированы специально для того, чтобы выдерживать сверхмощное механическое воздействие. Таким образом, они могут с успехом применяться везде, где есть риск очень сильной перегрузки. Трубы легко комбинируются со стандартными водосточными трубами и насаживаются на нижний участок трубы длиной 2 метра для дополнительной прочности. Применение изделия. Водосточные трубы повышенной прочности специально сконструированы для установки на старых зданиях, новых жилых строениях, учреждениях, квартирах, гаражах, фабриках и складских помещениях, – т. е. там, где есть риск очень сильной перегрузки. Спецификация изделия. Водосточные трубы повышенной прочности имеют размеры 75, 90 и 110мм, производятся стандартных цветов и состоят из двухметровых труб, включая соединительные муфты длиной 90мм, переходных элементов для водосборника (состоящих из двух регулируемых частей) и крышки водосборника, а также прямой воронки и насадки на нее (см. чертеж). Инструкции по установке. Водосточные трубы повышенной прочности надеваются на нижний участок трубы длиной 2 метра и закрепляются обычными пластиковыми, или металлическими хомутами. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 9.1 - 2 |
| --- | --- | --- |

| Стандартные изделия |
| --- |
| Стоки для балконов. Описание изделия. Балконные стоки производятся из жесткого ПВХ, конструируются в форме трубы и встраиваются в пол балкона. Балконный сток получил одобрение правительством Дании в соответствии со стандартом VA-2.44/DK 1973, что было подтверждено по истечении срока. Gopkendelse nr.: VA 2.44/DK 6028 Спецификации изделия. Сток состоит из двух секций трубы. Первая секция имеет в верхней части 10 вертикальных прорезей по 10мм шириной и 100мм высотой. Вторая секция, образующая соединение-муфту, сужена в том месте, где через нее проходит секция с прорезями, для предотвращения протечки воды из водосточных труб, расположенных выше. Имеются в наличии размеры: 75, 90 и 110мм, стандартных цветов. Применение изделия. Применяется для многоэтажных строений. Инструкция по установке. При установке стока в пол балкона добавляется цементная смесь Betoflex. Сток может подсоединяться только к внешним водосточным трубам. Установка водосточной трубы показана на чертеже. |  |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 9.1 – 2a |

| Стандартные изделия |
| --- |
| Стоки для балконов. На чертеже показан способ монтажа, а также параметры изделия. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 9.2 - 1 |
| --- | --- | --- |

| Примеры оригинальных изделий |
| --- |
| Все типы деталей оригинальной формы могут быть изготовлены под индивидуальные здания, независимо от наличия навесов, эркеров, мансард, башенок и других особенностей дизайна. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 9.3 - 1 |
| --- | --- | --- |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.2 - 1 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Соединение двух желобов,

не одинаковых по размеру.

Осадочный угол воронки

Т – образный угол

Двойной угол 450

Вид сверху!

39мм

Водосборник

Водосборник

Прямоугольный водосборник

Двойная воронка

Водоспускная труба

Водосточная труба со смещением

Двойной развернутый угол 450 с воронкой.

125мм

100мм

Min. 70мм

Хомут