ИНСТРУКЦИЯ

ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА Plastmo Polska Sp. z o.o.

Желоба и водосточные трубы можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении (укладывая желоба или трубы многослойно, максимальная высота призмы 
не может превысить 1,5 м, а в случае хранения их в горизантальном положении, ширина призмы не может превысить 2 м), на ровной поверхности. Во время хранения желоба 
и трубы должны соприкасываться с поверхностью на целой длине.

Хранение желобов и водосточных труб не должно производиться в местах ,подвергающихся влиянию солнечных лучей. Рекомендуется хранение изделий в складских помещениях, обеспечивающих изделия от влияния атмосферных условий.

Элементы водосточной системы, упакованные в картонные коробки, нужно хранить под крышей, в закрытых помещениях, которые обеспечат продукт от влияния атмосферных условий.

Элементы водосточной системы нужно хранить в оригинальной упаковке лишь 
к моменту монтажа.

Водосточную систему Plastmo Polska Sp. z o.o. нужно транспортировать на плоской 
и ровной поверхности в горизантальном положении. Во время транспорта целый груз должен быть обездвиженный, чтобы избежать возможности повреждения (исцарапания) поверхности изделия.

Все указания, содержающиеся в данной инстукции, основаны на многолетним опыте 
и практике фирмы Plastmo Polska Sp. z o.o. Применяя правильные правила хранения 
и транспортирования водосточной системы производства Plastmo Polska Sp. z o.o., 
Вы охраните ее от повреждения.

www.plastmopolska.pl

# Text boxes

Plastmo Polska Sp. z o.o.

ul. Falencka 1

05-090 Janki

tel. (0 48 22) 720 37 93

fax (0 48 22) 720 37 95

www.plastmopolska.pl

e-mail: plastmopolska@plastmopolska.pl